## Slide 1
Universidade Federal do Espírito Santo - Centro Tecnológico
Dissertação de Mestrado
Mestrado em Informática
Departamento de informática -CTUFES
Rodolfo Moreira de Castro Junior
Orientadores:
Prof. Dr. Saulo Bortolon
Prof. Dr. Thomas W. Rauber
FERRAMENTAS DE CÁLCULOS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS E CLASSIFICAÇÃO DE FOLHAS PELA CARTA INTERNACIONAL AO MILIONÉSIMO PARA SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

## Slide 2
OBJETIVOS
DEFINIÇÕES DE GEOPROCESSAMENTO E SIG
O MODELO CONCEITUAL DO ARCVIEW GIS
AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA LINGUAGEM AVENUE
AS FERRAMENTAS IMPLEMENTADAS
OS TESTES REALIZADOS
CONCLUSÕES, SUBPRODUTOS E PROJETOS FUTUROS
EXEMPLO PRÁTICO
ORGANIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>

## Slide 3
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Objetivo Geral:
Desenvolver Aplicações Multidisciplinares em Geoprocessamento através da Utilização de Ambientes de Programação em Sistemas de Informações Geográficas
<number>

## Slide 4
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Objetivos Específicos:
Implementação em linguagem AVENUE de métodos topográficos de Poligonação e Irradiação Taqueométrica com ajustamento Paramétrico com MMQ;
Implementação de método conversão de coordenadas geográficas em plana UTM e UTM em geográficas
Implementação de ferramenta de nomenclatura, classificação e articulação de folhas baseadas na Carta Internacional ao Milionésimo (CIM).
<number>

## Slide 5
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Objetivos Específicos (cont.):
Elaboração de Proposta de Currículo Integrado de Disciplinas de Cartografia e Informática
Utilização acadêmica das ferramentas topográficas:
  Em trabalhos de campo para conferência
  Como aplicativo de Cálculo e Edição Final de Trabalhos Práticos
  Na Preparação de Exercícios e Provas
Possibilidade de otimização de ferramentas de cartografia digital pelos alunos de Eng. Civil e Informática
<number>

## Slide 6
Introdução
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
Geoprocessamento e SIG: Conceitos Básicos
GEOPROCESSAMENTO:
Denota a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica.
CÂMARA, G. (1996)
Sistema de Informações Geográficas caracterizam-se por:
Integrar em uma única base de dados, informações espaciais provenientes de dados cartográficos:
  Dados de censo
  Dados de cadastro urbano e rural
  Imagens de satélites
  Redes e MNT
Combinar e Criar novas informações através de algoritmos de manipulação

## Slide 7
Os SIG´s e suas Linguagens de Programação
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
GRASS
Bibliotecas para:
C
Fortran 77 (Unix)
AML (Anteriores a 8.0)
VBA (Versão 8.0)
Componentes para
uso de C++ e Delphi
ArcInfo
LEGAL
(Linguagem Espacial para Geoprocessamento Algébrico)
IML – (Idrisi Macro Language)

## Slide 8
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
AVENUE
VBA (Versões superiores a 3.2)
Abrangência Internacional
Modelo Conceitual
Linguagem AVENUE
Crescente número de Scripts e Extensões
Disponibilidade Acadêmica
Aplicativos para Internet (IMS)
Os SIG´s e suas Linguagens de Programação

## Slide 9
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
Modelo Conceitual do ArcView GIS
Projetos
Views
Tabelas
Layouts
Charts
Scripts
Themes
0,N
0,N
0,N
0,N
0,N
1,1
0,N
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
0,N
0,N
0,N
0,N
1,1
0,N
0,N
0,N
possuem
possuem
representam
exibem
exibem
exibem
possuem
possuem
possuem
possuem
possuem
Table
Project
s

## Slide 10
A Linguagem AVENUE: Principais Características
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
Linguagem de script orientada a objetos
Compilada (Interpretada)
Não é recursiva
Não é permitido que se crie classes ou que se modifique classes existentes
Não é permitido executar scripts em Avenue fora do contexto do ArcView
Expressões são avaliadas da esquerda para a direita sem precedência de operadores. O Avenue avalia expressões com parênteses como uma unidade

## Slide 11
Possui os seguintes elementos básicos de linguagem:
Booleanos (true, false)
Números (10, 0.0, 90.123)
Strings (“hello”)
Strings pré-definidas (tab, cr (carriage return), nl (new line))
Valores Enumerados (#FILE_PERM_READ, #FILE_PERM_WRITE)
Lista de objetos ({“hello”, 1, myView.GetThemes, a+b})
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
A Linguagem AVENUE: Principais Características

## Slide 12
Objetos especiais:
  Script em execução (self)
  Aplicativo ArcView (av)
  Nulo (nil)
Variáveis locais (referência a um objeto); uma variável é definida pela sua primeira aparição do lado esquerdo de uma atribuição; variáveis locais têm a mesma duração que o script; variáveis locais não podem iniciar com o caracter sublinhado)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
A Linguagem AVENUE: Principais Características

## Slide 13
Variáveis globais (o mesmo que variáveis locais, mas sempre começam com um caracter de sublinhado; variáveis globais duram por todo o aplicativo ou até que seja executado um pedido av.ClearGlobals)
Comentários (comentários em uma linha única começam com ‘)
Enunciados para controle de fluxo: (If...Then...Else, For Each, While, Exit, Return, Break, Continue)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
A Linguagem AVENUE: Principais Características

## Slide 14
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
CÓDIGO
AVENUE
SCRIPTS
Ferramenta de
Cálculos Topográficos
Ferramenta de
Conversão de Coordenadas
Ferramenta de
Articulação pela CIM
Views
Tables
Layouts
PROJETO
Faz uso de
Geram
Faz uso de
geram
Themes
Geram
Geram

## Slide 15
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
As Ferramentas Implementadas
Ferramenta
de
Cálculos
Topográficos
Interface de Propriedades de Serviço

## Slide 16
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
Interface de Entrada de Dados
Ferramenta
de
Cálculos
Topográficos

## Slide 17
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
Amarrações
Tabela de Entrada de Dados:
Distância, Deflexões e Azimutes
Cálculo de
Azimutes
Azimutes Calculados para
Poligonal e Amarrações
Correção de
Azimutes
Azimutes Corrigidos para
Poligonal e Amarrações
Cálculo do
Rumo e das
Coordenadas
Parciais
Coordenadas Parciais para
Poligonal e Amarrações
Cálculo dos
Somatórios N,
S, E
e W das
Coordenadas
Parciais
Somatório Norte e Sul
Somatório Leste e Oeste
DFD
Ferramenta
de
Cálculos
Topográficos

## Slide 18
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
Ferramenta
de
Cálculos
Topográficos
Somatório Norte e Sul
Somatório Leste e Oeste
Coordenadas Parciais para
Poligonal e Amarrações
Correção das
Coordenadas
Parciais (ELF)
Coordenadas Parciais
Corrigidas para Poligonal
Cálculo das
Coordenadas
Totais
Coordenadas Totais para
Poligonal e Amarrações
Geração de
Themes para
Poligonal e
Amarrações
Themes para
Poligonal e Amarrações
Método Paramétrico
MMQ
DFD(cont.)

## Slide 19
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
Modelo Paramétrico
Método de Ajustamento Paramétrico Com MMQ

## Slide 20
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
Método de Ajustamento Paramétrico Com MMQ
Modelo Paramétrico

## Slide 21
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
Modelo Paramétrico
Aplicando MMQ
Forma Quadrática Fundamental
Método de Ajustamento Paramétrico Com MMQ

## Slide 22
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
Modelo Paramétrico
Equações de Observação
Método de Ajustamento Paramétrico Com MMQ

## Slide 23
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
Ferramenta de Conversão de Coordenadas
Interface da Ferram. Conv. Coord

## Slide 24
Ferramenta de Articulação de Folhas Baseadas na C.I.M.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
Características Básicas:
Propostos pela Conferência das Nações Unidas sobre este assunto, realizada em Bonn, 1962
Cartas em escala 1:1.000.000, que representam porções da superfície da Terra
Dimensões de 4o de latitude por 6o de longitude.
60 fusos de 6o, numerados de 1 a 30 à oeste de Greenwich e de 31 a 60 à leste deste.

## Slide 25
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
Hemisfério
Norte (N)
Zona
Sul (S)
Latitude de 4o a 80o (A a T)
Latitude de 4o a 80o (A a T)
Fuso
1 a 30 para Oeste
31 a 60 para Leste
Ferramenta de Articulação de Folhas Baseadas na C.I.M.

## Slide 26
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
Ferramenta de Articulação de Folhas Baseadas na C.I.M.

## Slide 27
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
Ferramenta de Articulação de Folhas Baseadas na C.I.M.

## Slide 28
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
Interface da Ferramenta CIM
Ferramenta de Articulação de Folhas Baseadas na C.I.M.

## Slide 29
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
Layout Padronizado
Ferramenta de Articulação de Folhas Baseadas na C.I.M.

## Slide 30
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
Testes e Resultados

## Slide 31
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
Conclusões, Subprodutos e Projetos Futuros
Conclusões:
As ferramentas implementadas permitem a realização dos procedimentos topográficos básicos com geração de produtos padronizados
Otimizações futuras poderão ser realizadas com pequenas adaptações para as novas versões do ArcView usando VBA.
Os resultados acadêmicos estão sendo positivos com a utilização das ferramentas por turmas da disciplina de topografia (2000/2 e 2001/1)
A presente dissertação contou com sugestões técnicas da comunidade científica onde fora publicado e/ou apresentado:
  GISBRASIL 99 . Salvador-BA, 1999.
  XIX Congresso Brasiliero de Cartografia. Recife-PE, 1999.
  II Simpósio Latino-Americano de Agrimensura e Cartografia. Foz do Iguaçú-PR, 2000.
  VII Conferência Latino-Americana de Usuários ESRI/ERDAS. San José – Costa Rica, 2000.

## Slide 32
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
Conclusões, Subprodutos e Projetos Futuros
Conclusões:
A proposta de utilização acadêmica está sendo submetida em artigo técnico ao XX CBC.Porto Alegre-RS.
O domínio do Ambiente do ArcView GIS e sua linguagem tem propiciado a realização de Projetos de Pesquisa, Prestação de Serviços e Cursos:
      Projeto MAPENCO
      Projeto SIHBRI
      Projeto Gasoduto: Lagoa Parda-Vitória
      I, II e III Curso de Extensão em Geoprocessamento

## Slide 33
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
Ferramenta de Locação de Projetos e Obras
Currículo Mínimo: Cartografia e Informática
Simulador de Exercícios e Provas
Coordenação do Projeto SPID
Subprodutos
Conclusões, Subprodutos e Projetos Futuros

## Slide 34
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
Projetos Futuros
Otimização das Ferramentas Implementadas e Implementação de Ferramentas nas Áreas de Fotogrametria, Sensoriamento Remoto e Geodésia Avançada;
Proposta de Estudos de Viabilização das Ferramentas Implementadas via Internet;
Implementação de Ferramenta de Nivelamento Geométrico;
Incentivo e Orientação às Utilizações Acadêmicas
Implantação, Ajustamento e Disponibilização da Rede Geodésica GPS do ES (Doutorado);
Orientação dos Módulos Complementares do SPID (Análise Espacial, Análise de Redes, Linguagem e Módulo Topográfico e Geodésico).
Conclusões, Subprodutos e Projetos Futuros

## Slide 35
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
<number>
Uso Acadêmico- Turmas – 2001/1